## Slide 1: PPNC CHỈ THỊ SINH HỌC MT NỘI DUNG CHÍNH 1.PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC 2. PHƯƠNG PHÁP THU MẪU 3.PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CHỈ THỊ SINH HỌC TRONG NGHIÊN CỨU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

## Slide 2
NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SH
Phương pháp sử dụng phản ứng của loài đơn lẻ
  Sử dụng loài chỉ thị
  Sử dụng sinh vật nhạy cảm
  Sử dụng sinh vật tích tụ
Phương pháp sử dụng phản ứng của nhiều loài
Đo mức độ phong phú
Liệt kê
Đo đếm theo chức năng dinh dưỡng
Sử dụng chỉ số kết hợp

## Slide 3
    Phương pháp loài đơn lẻ
      Sử dụng loài chỉ thị (Indicator species)
Loài chỉ thị: mẫn cảm với điều kiện sinh lý, sinh hóa, thay đổi sự hiện diện hoặc thay đổi số lượng cá thể.
Ví dụ Muỗi chỉ hồng (Chironomus riparin), Giun ít tơ (Tubifex tubifex và Limnodrilus hoffmeisteri) có nhiều ở nơi ô nhiễm hữu cơ. Phù du (Ephemeroptera)… không chịu được ô nhiễm thường vắng mặt ở đâu đó..

## Slide 4
. Phương pháp loài đơn lẻ
2.1.1.2. Sử dụng loài nhạy cảm (Sensitive species)
Loài chỉ sống sót được trong phạm vi hẹp (hẹp sinh thái), sẽ biến mất nếu gặp môi trường bị ô nhiễm hoặc xáo trộn lớn, tồn tại trong những sinh cảnh đặc biệt, có số lượng hạn chế, phân bố hẹp hoặc đặc biệt mẫn cảm trong quá trình phát triển.

## Slide 5
2.1.1. Phương pháp loài đơn lẻ
2.1.1.2. Sử dụng loài nhạy cảm (Sensitive species)
Đánh giá tác động của chất gây ô nhiễm lên mật độ, sự phát triển, sinh lý của sinh vật thông qua quan hệ của nồng độ chất ô nhiễm với sinh vật mẫn cảm.
Sự khác thường về hình thái của động vật  sự có mặt của chất gây ô nhiễm: Hình thái đầu, vỏ cơ thể bị thay đổi

## Slide 6
      Sử dụng sinh vật tích tụ (Bioaccumulator)
        Rêu
        Tảo
        Thực vật
        Cá
        Không xương sống

## Slide 7
2.1. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC
2.1.2. Phương pháp đa loài
1. Đo mức độ phong phú
Dựa vào số lượng của đơn vị phân loại tại một địa điểm (họ, loài). Cần nhận dạng được loài hoặc họ.
2. Sự liệt kê
Ghi nhận tổng cá thể (không cần nhận dạng) xác định tỷ lệ giữa độ phong phú của các nhóm sinh vật
  Ví dụ tính các tỷ lệ giữa một số nhóm sinh vật
  Các chỉ số định lượng: Trent, BMWP
  Các chỉ số bán định lượng: Chandler, Chutter’s
  Các chỉ số đa dạng: Shannon Weiner, Simpson, Margalef, Menhinick.

## Slide 8
2.1. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC
2.1.2. Phương pháp đa loài
2. Sự liệt kê: tỷ lệ giữa một số nhóm sinh vật
Chrironomidae/Côn trùng khác: Muỗi chỉ hồng/CTK

## Slide 10
2.1. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC
2.1.2. Phương pháp đa loài
2. Sự liệt kê: Chrironomidae/Côn trùng khác
Muỗi CH phân bố rất rộng khắp thế giới, có mật độ cao
trong các thủy vực nước ngọt.
Sâu non một số loài mẫn cảm, trong khi đó nhiều loài lại chống được ô nhiễm
Sâu non ăn xác sinh vật lắng đọng nên chúng chịu ảnh hưởng của chất gây ô nhiễm có trong đó.
Số lượng cá thể loài chịu được ô nhiễm lớn chỉ thi cho
chất lượng xấu của nước (ít DO, phú dưỡng).

## Slide 11
2.1. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC
2.1.2. Phương pháp đa loài
2. Sự liệt kê: Chrironomidae/Côn trùng khác
Trong cơ thể sâu non muỗi chỉ hồng có chất giống với hồng cầu giúp chúng sống được ở nơi có ít ôxy
Nước có chất lượng tốt có đặc điểm: mật độ cá thể của từng loài thấp, có nhiều loài (mật độ loài cao, = hoặc trên 50% loài là muỗi chỉ hồng).

## Slide 12
2.1. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC
2.1.2. Phương pháp đa loài
2. Sự liệt kê: tỷ lệ giữa một số nhóm sinh vật
Asellus/Gammarus: Bộ chân đều / tôm tép
Gammarus
Asellus_aquaticus

## Slide 13
2.1. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC
2.1.2. Phương pháp đa loài
2. Sự liệt kê: tỷ lệ giữa một số nhóm sinh vật
Limnodrilus hoffmeisteri/Oligochaeta (giun ít tơ khác)
Giun ít tơ Limnodrilus hoffmeisteri “Aquatic worms” thường thấy các thủy vực nước ngọt thích nơi nước khá nông, dài đến 5cm, rộng 1mm, màu đỏ, có n đốt. Giống như giun đất, cuối thân có dạng nhọn nhưng da rất mỏng nên có thể nhìn thấy các cơ quan bênn trong.

## Slide 14
2.1. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC
2.1.2. Phương pháp đa loài
2. Sự liệt kê: tỷ lệ giữa một số nhóm sinh vật
Chironomidae Muỗi chỉ hồng/Oligochaeta (giun ít tơ)
•

## Slide 15
2.1. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC
2.1.2. Phương pháp đa loài
2. Sự liệt kê: tỷ lệ giữa một số nhóm sinh vật
Giun ống Turbificidae/ĐV không xương sống khác
•

## Slide 16
2.1. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC
2.1.2. Phương pháp đa loài
Sự liệt kê: Các chỉ số định lượng: Trent, BMWP…
  Chỉ số sinh học Trent (Trent biotic index)
  So sánh chất lượng nước không cần phép thử hóa học
  Điểm 0 = mức ô nhiễm nặng, điểm 15 = nước sạch
  Giám sát sinh học dạng này có thể phát hiện:
    ƒKhi có ô nhiễm không thường xuyên, ảnh hưởng đến sinh vật nhưng khó phân tích hóa học
    ƒẢnh hưởng của hóa chất ở nồng độ rất thấp nhưng tích lũy trong cơ thể sinh vật

## Slide 17
2.1. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC
2.1.2. Phương pháp đa loài
Sự liệt kê: Chỉ số sinh học Trent (Trent biotic index)
  Công bố lần đầu tiên bởi Woodiwiss (1964) chỉ sử dụng các loài không xương sống cư trú nơi nước nông của các con sông khu vực miền trung nước Anh
  Thu mẫu bằng tay với vợt sục có mắt lưới 780 micron

## Slide 18
2.1. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC
2.1.2. Phương pháp đa loài
Sự liệt kê: Chỉ số sinh học Trent (Trent biotic index)
  Phân mẫu thu được theo sáu nhóm là:
Ấu trùng Cánh úp (Plecoptera)
Ấu trùng Phù du (Ephemeroptera)
Ấu trùng Bướm đá/Cánh lông (Trichoptera)
Tôm tép Gammarus,
Giáp xác thuộc Chân đều Asellus và
Giun ống sâu non muỗi chỉ hồng

## Slide 19
2.1. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC
2.1.2. Phương pháp đa loài
Sự liệt kê: Chỉ số sinh học Trent (Trent biotic index)
  Mẫu được phân loại theo sáu nhóm và theo sông
  Thang điểm 10 = nước sạch; điểm 0 = nước ô nhiếm
dựa vào sự hiện diện của các nhóm.
  Dễ sử dụng nhưng độ chính xác không cao
  Bảng điểm chỉ số sinh học Trent.

## Slide 20
Sự liệt kê: Chỉ số định lượng BMWP
  Năm 1979 hệ thống điểm (Biological Monitoring Working Party (BMWP) được áp dụng ở châu Âu
  Hệ thống điểm được xác định dựa theo sự hiện diện của một số họ động vật không xương sống cỡ lớn từ điểm 10 (rất sạch) đến điểm 1 (rất bẩn)
  Bảng điểm BMWPViet

## Slide 21
2.1.2. Phương pháp đa loài
2. Sự liệt kê Chỉ số bán định lượng: Chandler, Chutter’s
Điểm số Chandler: Chandler’s Biotic Score (CBS)
Thu mẫu đv không xương sống khu vực nước nông
Chandler tạo chỉ số dựa theo sáu nhóm động vật “chỉ thị” như Woodiwiss (như chỉ số Trent) và “cấp phong phú” (The levels of abundance) bao gồm: Có mặt/Xuất hiện (1-2), Ít (Một vài) (3-10), Trung bình (11-50), Nhiều (51-100), Rất nhiều (>100).
Sắp xếp các nhóm theo khả năng chịu ô nhiễm chất hữu cơ và gán cho số điểm (yếu tố cân bằng) theo mức phong phú của chúng.
Link Bảng điểm số Chandler

## Slide 23
Sự liệt kê Chỉ số bán định lượng: Chandler, Chutter’s
Chỉ số Chutter: Chutter’s Index (CI)
Chutter (1972) xác định chỉ số sinh học sử dụng cho Nam
Phi dựa theo phản ứng của các loài hoặc họ ĐVKXS cỡ
lớn với ô nhiễm chất hữu cơ
Xác định chỉ số dựa theo giả thiết: 1) Có thể xác định được quần xã động vật ở khu vực nước chảy không bị ô nhiễm;
2) Dự đoán được sự thay đổi của chúng khi có ô nhiễm chất hữu cơ và 3) Mức thay đổi tăng khi mức ô nhiễm tăng

## Slide 24
2.1. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC
2.1.2. Phương pháp đa loài
2. Sự liệt kê Chỉ số bán định lượng: Chandler, Chutter’s
Chỉ số Chutter: Chutter’s Index (CI)
Xác định danh sách các taxon mẫu thu được và gán các
giá trị liên quan đến mức (chịu) ô nhiễm: Các loài ở nước sạch được gán giá trị 0, các loài ở nơi bị ô nhiễm giá trị 10.

## Slide 25
Phương pháp đa loài
Sự liệt kê
  Các chỉ số đa dạng: Shannon Weiner, Simpson,
  Margalef, Menhinick.
  Xem bài 01!

## Slide 26
Phương pháp đa loài
Đo đếm theo chức năng dinh dưỡng
  Xác định tỷ lệ số lượng loài trong các nhóm dinh
  dưỡng, từ đó xác định nhóm dinh dưỡng chịu
  stress
Các chỉ số kết hợp
  Kết hợp ba phương pháp kể trên

## Slide 27
2.2. THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH MẪU
    Phương pháp thu thập mẫu
      Dụng cụ, thiết bị
        Dựa vào đối tượng lấy mẫu và vị trí lấy mẫu.
        Địa điểm hẹp và nông sử dụng các loại lưới, vợt ao, gầu múc hoặc bắt mẫu bằng tay.
        Ở những vị trí mực nước sâu và rộng cần kết hợp một số loại dụng cụ thu mẫu để thu được kết quả tốt nhất.
Lưới thu mẫu sinh vật nổi
Dụng cụ thu mẫu sinh vật đáy
Dụng cụ thu mẫu giun tròn (tuyến trùng)
Dụng cụ khác

## Slide 29
2.2. THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH MẪU
    Phương pháp thu thập mẫu
      Dụng cụ, thiết bị
Lưới thu mẫu sinh vật nổi
Bốn loại chính:
  Lưới hình chóp đơn giản,
  Lưới Hensen,
  Lưới Epstein và
Cấu tạo gồm ba phần chính:
Miệng lưới
Thân lưới
Ống đáy

## Slide 30
Lưới thu mẫu sinh vật nổi
Phần miệng lưới: gồm vòng đai miệng (hoop, đường kính từ 15- 30cm), tiếp đến là bao vải
(canvas) hình chóp cụt. Vòng đai
miệng được nối với dây kéo lưới (Bridle), còn phần vải hình chóp cụt nối với thân lưới.

## Slide 31
Lưới thu mẫu sinh vật nổi
  Phần thân lưới (phần lọc nước): thân lưới có chiều dài gấp 2-3 lần đường kính miệng lưới, được làm từ loại vải đặc biệt có mắt lưới cực nhỏ (5-25, thậm chí 315 micromet tuỳ theo lưới vớt TVPD hay ĐVPD) nhưng khả năng thoát nước phải cao. Thân lưới nối với miệng lưới ở phía trên và nối với ống đáy ở phía dưới (qua một manset bằng vải).

## Slide 32
Lưới thu mẫu sinh vật nổi
  Ống đáy: thường là loại ống kim loại hay bằng nhựa, có thể tích khoảng 150-200 ml (có thể
giữ lại một lượng cả nước lẫn mẫu). Ngoài ra phải có khoá điều chỉnh (đóng mở) để có thể
lấy được mẫu ra, sau khi đã kéo lưới thu mẫu
trong vực nước.

## Slide 34
Dụng cụ thu mẫu sinh vật đáy
  Gồm vợt ao (pond net) và gầu (Dredge)
  Vợt ao: gồm một khung hình chữ nhật…, đỡ một cái túi lưới với chiều sâu khoảng 50 cm. Kích thước mắt lưới thường có đường kính 1mm. Khung đỡ lưới được nối với một cán dài cỡ 1,5 m.

## Slide 35
2.2. Phương pháp thu thập mẫu
Dụng cụ thu mẫu sinh vật đáy
  Gầu/Cào đáy (Dredge): lấy mẫu ở những đoạn (khúc) sông sâu hơn. Gầu gồm một khung hình chữ nhật bằng kim loại với kích
thước 46x19 cm (+2 cm).

## Slide 36
Dụng cụ thu mẫu giun tròn (tuyến trùng – Nematoda)
  Tương tự dụng cụ lấy mẫu động vật đáy:
gầu múc bùn kiểu Ponar/Petersen,
lưới kéo bùn đáy.
  Với giun tròn sử dụng thiết bị thu mẫu hình trụ thu mẫu ven bờ, nước nông:
  ống kim loại hình trụ với phần trên có tay cầm và nắp đậy khi thao tác.

## Slide 37
Các dụng cụ khác
Xô (V=5L)
• Chậu (V=10-20L)
Lọ (can) đựng mẫu (V=250-5000ml, bằng nhựa hay thuỷ tinh có nắp vặn hay nút mài).
Vở để ghi nhật ký trong quá trình thu mẫu…

## Slide 38
Lựa chọn địa điểm lấy mẫu
Xác định mức độ tác động, phạm vi, nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường.
Xác định số điểm lấy mẫu ở đầu nguồn và loạt điểm dọc
hướng lây lan (sông, hướng gió…)
Điều tra lặp lại  xu hướng
1. Tính điển hình, đại diện  sinh cảnh chính của các điểm lấy mẫu.
2. Tránh điểm có tác động cục bộ (cầu, đập, đê…)
3. Tính an toàn
Điểm lấy mẫu sinh vật = điểm đo thông số lý hóa
Số liệu cơ bản của điểm LM: sinh cảnh, độ sâu, chiều rộng, vận tốc chảy, đặc điểm hệ thực vật, đặc điểm trầm tích…, ước tính diện tích các vùng có nền đáy khác nhau…

## Slide 39
. Lựa chọn địa điểm lấy mẫu
- Ví dụ mô tả đặc điểm đáy sông theo tiêu chí sau:
Loại | Kích thước hạt | Mô tả
Bùn/Sét | <0,06mm | Cấu trúc mềm, không gây trầy da khi xát
Cát | 0,06 – 2mm | Hạt cát nhỏ, có cảm giác ráp khi xoa bóp giưuã các ngón
Đá cuội/sỏi | 2 – 64mm | Từ cát thô đến đá, khoảng nửa kích thước nắm tay
Đá cuội/sỏi | > 64mm | Kích thước ≥ nửa nắm tay
Nền đá |  | Phần trồi lên của nền đá

## Slide 40
Bản đồ các điểm quan trắc trên LVS Nhuệ - Đáy

## Slide 41
Lấy mẫu tại hiện trường
A) Mẫu sinh vật nổi (Phytoplankton and Zooplankton):
Mẫu định tính: Tại mỗi điểm lấy mẫu dùng lưới vớt có mắt lưới 20-25micromet (đối với TV nổi) và 315micromet (đối với động vật nổi) kéo thẳng từ đáy lên hoặc đặt miệng lưới cách mặt nước 15-20cm rồi kéo theo hình số tám hay ziczắc

## Slide 42
) Mẫu sinh vật nổi (plankton):
Mẫu định lượng sinh vật nổi: Lấy 20-40l nước tại điểm thu mẫu. Đổ qua lưới để lọc mẫu

## Slide 43
Lấy mẫu tại hiện trường
B) Mẫu thực vật bám (Phytoplankton):
Cạo lớp bám trên giá thể đáy, chú ý màu sắc, độ dầy lớp thực vật bám…

## Slide 44
C) Mẫu động vật KXS đáy (Zoobenthod):
Mẫu đạp nước (Kicksampling)
Mẫu quét (sweep-sampling)
Lưới vét (đối với sông sâu)

## Slide 46
Tiến trình thu mẫu ĐVKXS đáy (theo Nguyễn Xuân Quýnh, 2004)
Công đoạn 1: Hướng dẫn quan sát Thu thập động vật từ bề mặt nước (khoảng 1 phút cho công đoạn này) |  | 
Công đoạn 2: Thu mẫu chủ yếu Thu thập theo A, B hoặc C |  | 
A. Nơi nông có thể lội qua | B. Nước sâu hơn, lấy mẫu bằng cách đạp ở tất cả các điểm, nhưng có thể lấy một ít ở những dòng chảy chính bằng vợt ao | C. Quá sâu, không thể thu thập các mẫu vật từ dòng chảy chính bằng vợt ao
3 phút lấy mẫu bằng vợt ao (Pond-net) bằng cách đạp và vợt. Dựa vào đặc điểm tự nhiên của nền đáy, dòng chảy, nơi sống của động vật đáy và động vật bơi lội tự do. Phải thu mẫu ở tất cả các nơi sống trong mối tương quan về thời gian với bề mặt nên đáy tương ứng của chúng | 3 phút lấy mẫu bằng vợt ao (Pond-net) bằng cách đạp và vợt thu mẫu động vật đáy và động vật bơi lội tự do. Cố gắng thu thập ở tất cả các nơi sống trong mối tương quan về thời gian với bề mặt nền đáy của chúng, mặc dù ở đây có thể không có khả năng thu thập vật mẫu ở dòng chảy chính. | Đầu tiên thu thập động vật đáy: Từ 3 đến 5 lần kéo rê gầu Dredge qua tất cả các nơi sống trên bề mặt đáy thuỷ vực. Một lần kéo song song với bờ. Sau đó dùng vợt ao với thời gian 1 phút thu thập động vật bơi lội tự do và từ thực vật thuỷ sinh nơi chúng sống.
Công đoạn 3: Thu thập mẫu bổ sung Thu thập các cá thể động vật từ các hòn đá ngập trong nước, các khúc gỗ ngắn hoặc thực vật thuỷ sinh hay các giá thể ven bờ, nơi có thể tập trung một số nhóm loài sinh vật. Tổng thời gian cho công việc này là 1 -2 phút. |  | 

## Slide 47
. Lấy mẫu tại hiện trường
D) Mẫu Giun tròn/Tuyến trùng (Nematoda):
Ấn ống thu mẫu hình trụ xuống nền đáy, sâu 15cm.
Đậy nắp, rút ống lên, cho mẫu vào lọ nhựa
Lọc qua rây lọc 0,3mm để loại bỏ rác
Nếu nền đáy là cát: cho mẫu vào nước, quấy tròn mẫu trong lọ nhựa dung tích 1000mml, gạn nước phía trên vào lọ đựng mẫu 500ml
Đổ từng phần mẫu lên đĩa petri, cho thêm nước để tách động vật KXS ra khỏi cát bùn.

## Slide 49
Xử lý và bảo quản mẫu tại hiện trường
Mẫu sinh vật nổi bảo quản bằng foocmon 4-5%
Mẫu sinh vật đáy: foocmon 10% hoặc cồn tuyệt đối
Dung dịch lugol: trộn hai loại dung dịch (1) pha 100g KI (Kali Iode) với 1 lít nước cất và (2) pha 50gam Iod tinh thể với 100ml axit acetic.
    Phân tích mẫu
      Phân tích định tính
Xác định thành phần loài dựa theo mẫu và tài liệu
định loại.
2.2.2.2. Phân tích định lượng
Buồng đếm: BĐ hồng cầu (thực vật nổi);
BĐ Bogorov (động vật nổi)